## Slide 1: ACCESSO MULTIPLO DI SORGENTI DI TRAFFICO CON REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO IN WLAN CENTRALIZZATE
Relatore: Prof.ssa Maria Gabriella Di Benedetto
Correlatore: Ing. Guerino Giancola
Tesi di: Marialuisa Polino

## Slide 2: PROGETTO PRIN 2000 Sistemi OFDM con applicazione alle reti WLAN
TEMA 1: Elaborazione numerica del segnale al trasmettitore TEMA 2: Elaborazione numerica del segnale al ricevitore TEMA 3: Tecniche di assegnazione delle risorse radio TEMA 4: Piattaforma su DSP per il dimostratore

## Slide 3: Struttura della presentazione
Principali caratteristiche delle W-LANs
Interfacciamento strato MAC-strato di RETE
Definizione Scenario: Sorgenti di Traffico
Modelli di Traffico: HTTP, ON-OFF, FTP
Simulazioni : Confronti e Risultati
Conclusioni

## Slide 4: W-LANs (1/2): Principali caratteristiche
Una W-LAN (Wireless Local Area Network) è una rete in area locale che utilizza il canale radio per trasmettere dati attraverso i nodi che la compongono.
E’ utilizzabile come estensione o alternativa ad una Wired LAN in ambiente “In-Building” o “In-Campus”.
“Ad Hoc”
“Ad Infrastruttura”
Possibili configurazioni di rete:

## Slide 5: W-LANs (2/2): Vantaggi e svantaggi
Mobilità;
Velocità e semplicità di installazione;
Flessibilità;
Scalabilità;
Minime spese ciclo vita .
Svantaggi
Gestione canale indoor (selettività in tempo e frequenza);
Esistenza di diversi standard (ETSI HiperLAN II, IEEE 802.11, etc..);
Vantaggi

## Slide 6: Interfaccia MAC-RETE
MAC
STRATO DI RETE
PACCHETTI
IP
STRATO FISICO
MAC-PDU
Obiettivo dell’unità di Roma : la definizione dello strato MAC
L’architettura protocollare : strato IP direttamente al di sopra dello strato MAC;
Trasferimento di flussi di dati con diverse caratteristiche di traffico e requisiti di Qualità del Servizio (QoS);
Problema : determinare le risorse di rete necessarie per conseguire tali obiettivi;
A tale scopo occorrono modelli matematici per:
Caratterizzare le richieste di servizio ossia modellizzazione del traffico di rete;
Descrivere l’interazione tra attività e risorse: teoria delle code;
Individuare dei metodi per garantire la QoS.
Contributo personale: interfacciamento tra strato MAC e strato di RETE

## Slide 7: Scenario di riferimento
Tipi di Sorgenti di Traffico presenti in ambiente WLAN:
Sorgenti audio (voce codificata PCM, ADPCM);
Sorgenti video (videoconferenza, immagini MPEG);
Sorgenti dati (trasferimento file, e-mail, web browsing);
Caratterizzazione
Sorgenti di traffico:
Sorgenti CBR (Constant Bit Rate);
Sorgenti VBR (Variable Bit Rate, caso particolare sorgenti On-Off).

## Slide 8: Modelli di Traffico (1/2)
Source e destination address e port number
Protocol index
Ampiezza dei pacchetti.
Svantaggio principale : perdita di informazioni relative agli strati superiori.
Altra tecnica di misura del traffico:“Server logs”
Si ‘segue’ la traccia dei pacchetti IP che attraversano la rete attraverso opportuni strumenti di monitoraggio (sniffer)
Dall’intestazione dei pacchetti IP si ottengono diverse informazioni:
Ottenuti da misure di traffico IP in reti reali (non modelli teorici).
Strategia di misura del traffico “packet traces”:

## Slide 9: Modelli di Traffico (2/2)
Dati Misure
Modellizzazione del Traffico:
La strategia di modellizzazione del traffico utilizzata è di tipo “strutturale o gerarchico”.
La descrizione statistica del processo di generazione del traffico prevede l’uso di parametri aventi un significato fisico, es. numero di pagine di una sessione HTTP, dimensione dei pacchetti IP generati,..
Vantaggio : può essere adattato ad evoluzioni future del tipo di traffico nella rete, basta aggiornare i valori dei parametri considerati.
Strategia alternativa: modellizzazione “black box”, descrizione statistica senza tener conto dei meccanismi di generazione del traffico.
Leggi delle distribuzioni statistiche che meglio approssimano gli andamenti delle grandezze misurate:

## Slide 10: Modelli di Traffico: HTTP 1/3
Parametri del modello
Livello di sessione:
Tempo di interarrivo tra sessioni: distribuzione esponenziale negativa;
Pagine per sessione, numero di pagine visitate in una sessione: distribuzione LogNormale;
Livello di pagina :
Tempo tra due pagine (viewing time) : distribuzione Gamma;
Dimensione della pagina : distribuzione di Pareto.
Livello di pacchetto:
Tempo di interarrivo dei pacchetti : distribuzione esponenziale negativa;
Dimensione dei pacchetti : distribuzione multimodale.
Caratterizzazione a livello di singola sessione

## Slide 11: Modelli di Traffico: HTTP 2/3
Sorgenti HTTP :andamento delle distribuzioni statistiche dei parametri di modello
Funzione densità di probabilità della dimensione delle pagine:distribuzione di Pareto

## Slide 12: Modelli di Traffico: HTTP 3/3
Sorgenti HTTP : risultati delle simulazioni del modello di traffico
Dimensione delle pagine di una sessione HTTP
Dimensioni dei pacchetti IP generati in una sessione HTTP
Dimensione dei pacchetti IP in una sessione HTTP :particolare

## Slide 13: Modelli di Traffico : FTP 1/3
Caratterizzazione a livello di sessione
Livello di sessione : trasferimento di file mediante protocollo FTP;
Livello di pacchetto : trasmissione dei singoli pacchetti.
Parametri di modello:
Livello di sessione:
Tempo di interarrivo delle sessioni : distribuzione esponenziale negativa;
Dimensione della sessione : distribuzione di Pareto.
Livello di pacchetto:
Tempo di interarrivo dei pacchetti : distribuzione esponenziale negativa
Dimensione dei pacchetti : distribuzione multimodale
Livelli

## Slide 14: Modelli di Traffico : FTP 2/3
Andamento delle distribuzioni statistiche del modello:
Funzione densità di probabilità della durata di una sessione FTP: distribuzione di Pareto

## Slide 15: Modelli di Traffico : FTP 3/3
Risultati delle simulazioni del modello di traffico:
Istanti di nascita e dimensioni delle sessioni FTP nell’intervallo di osservazione
Pacchetti IP generati nelle sessioni FTP
Pacchetti IP generati in una sessione FTP

## Slide 16: Modelli di Traffico : ON-OFF 1/3
Parametri di modello
Frequenza di interarrivo delle sessioni : distribuzione esponenziale negativa;
Durata della chiamata : distribuzione Gamma;
Durata periodo di attività : distribuzione esponenziale negativa;
Durata periodo di silenzio : distribuzione esponenziale negativa;
La trasmissione dei pacchetti avviene nei periodi di attività al rate di picco
Modello del traffico vocale con codifica ADPCM
La caratterizzazione avviene a livello di singola sessione
Il processo di generazione del traffico consiste nell’ alternarsi di periodi di attività e periodi di silenzio.

## Slide 17: Modelli di Traffico : ON-OFF 2/3
Andamento delle distribuzioni dei parametri di modello
Funzione densità di probabilità della durata di una sessione On-Off: distribuzione Gamma

## Slide 18: Modelli di Traffico : ON-OFF 3/3
Risultati delle simulazioni del modello di traffico
Traffico generato da una sorgente On-Off
Particolare dell’andamento del traffico di una sorgente On-Off
Nascita di sorgenti On-Off su un intervallo di osservazione di 3000s

## Slide 19: Modelli di Traffico : Altre sorgenti
Sorgente | Rate medio (bit/s) | Durata (s) | L (byte) | 1 (s-1)
Voce PCM | P=64*103 | 100 | 72 | 103
Video telefonia | P=2*106 | 80 | 512 | 0.2*10-3
Video MPEG | 1.1 *106 | 1680 | 512 | 2*10-4
Video conferenza | 10 *106 | 3600 | 512 | 20 * 10-6
SMTP | 5 *103 | 30 | 72 | 10-3
Parametri dei modelli di traffico

## Slide 20: Interazione sorgenti di traffico - risorse di rete : Teorie delle code(1/2)
Caratterizzazione sistema a coda:
Processo di ingresso : distribuzione tempi di interarrivo;
Processo di servizio: distribuzione tempi di servizio;
Disciplina di coda : es. FIFO, LIFO..
Processo di coda
Customers Queue Server
SISTEMA AD UN SERVENTE

## Slide 21: Interazione sorgenti di traffico - risorse di rete : Teorie delle code(2/2)
Analisi dei sistemi a coda : Regime permanente;
Caratterizzazione processo di coda :definizione variabili aleatorie caratterizzanti i componenti del sistema;
Notazione processi di coda : es. M/G/m/L/n;
Dimensionamento : code ad attesa con perdita M/M/1/L
Probabilità di perdita
N° di utenti in coda
Ritardo di coda
: rendimento di utilizzazione del servente
S: frequenza di interarrivo
1/: tempo di servizio

## Slide 22: Simulazione : Risultati e Confronti
Rate(B/s) | L2(p=10-3) | r
5000 | 2131 | 0.013
8000 | 1568 | 0.013
48000 | 548.2 | 0.013
100000 | 343.6 | 0.013
Rate (B/s) | Bmax (B) | Bmean (B) | B (B) | Dmax (s) | Dmean (s) |  (s)
5000 | 4000 | 154.84 | 132.11 | 0.80 | 0.190 | 0.1603
8000 | 3700 | 109.84 | 101.54 | 0.46 | 0.113 | 0.1021
48000 | 3000 | 73.96 | 73.746 | 0.06 | 0.018 | 0.0177
100000 | 3000 | 73.96 | 73.911 | 0.03 | 0.009 | 0.0086
Probabilità di perdita
Occupazione media del buffer e Ritardi di coda
Rate (B/s) | Bmax (B) | Bmean (B) | B (B) | Dmax (s) | Dmean (s) |  (s)
5000 | 4976 | 104.63 | 96.16 | 0.622 | 0.114 | 0.1028
8000 | 3076 | 71.66 | 66.35 | 0.154 | 0.044 | 0.0366
48000 | 3000 | 70.37 | 70.15 | 0.062 | 0.018 | 0.0178
100000 | 3000 | 70.37 | 70.32 | 0.030 | 0.009 | 0.0086
Occupazione media del buffer e Ritardi di coda
Sorgenti FTP
Sorgenti HTTP

## Slide 23: Risultati e Conclusioni
Teoria delle code e simulazioni danno risultati diversi
Teoria
Regime permanente;
Code M/M/1/L
Simulazioni
Sorgenti di durata limitata;
Sorgenti non Poissoniane.
Allocazione delle risorse a livello di sessione
Teoria delle code non garantisce un adeguato
dimensionamento delle risorse
Approccio futuro di tipo simulativo